## Для того, чтобы определить тепловой баланс кузова, используйте следующую формулу:

## Агрегаты с вентиляцией:

P = K x Ms x Δ T (int. T - ext. T) x 1,75

## Холодильные аккумуляционные агрегаты:

P= K x Ms x Δ T (int. T - ext. T) x 1,35

| P = | Количество тепла (в Ваттах), проникающего через стенки кузова в случае работы на охлаждение, или потеря тепла через стенки кузова в случае работы на обогрев. |
| --- | --- |
| K = | Изотермический коэффициент кузова в Вт на м2 х °K (градус Кельвина). |
| Ms = | Средняя площадь поверхности кузова в м2 рассчитывается как показано ниже: Ms = √ (int. s x ext. s) int. s: общая внутренняя поверхность кузова. ext. s: общая наружная поверхность кузова. |
| int. T: | - минимальная температура (в градусах Цельсия) необходимая внутри кузова, в случае использования для охлаждения. - Максимальная температура (в градусах Цельсия) необходимая внутри кузова в случае использования обогрева. |
| ext. T: | - максимальная наружная температура (в градусах Цельсия) для работы на охлаждение. - минимальная наружная температура (в градусах Цельсия) для работы на обогрев. |
| 1,75: | Минимальный коэффициент безопасности согласно нормам ATP для агрегатов с вентилируемым испарителем (испытания производительности) |
| 1,35: | Минимальный коэффициент безопасности согласно нормам ATP для агрегатов с эвтектическими аккумуляторами холода (испытания производительности) |