# Рекомендации

| При использовании холодильных агрегатов необходимо придерживаться следующих рекомендаций. В крайне холодном климате: При поддержании температуры агрегату не должно быть разрешено автоматически останавливать дизельный двигатель. Для легких коммерческих автомобилей При перевозке грузов, требующих положительных температур (≥ 0°C), рекомендуется опция обогрева горячим газом. В жарком климате: Агрегаты, эксплуатирующиеся в очень жарком климате, требуют заливки высококачественного дизельного масла, соответствующего спецификациям изготовителя. Агрегатам, оснащенным системой Старт-Стоп, не должна быть разрешена остановка при наборе требуемой температуры в случае перевозки замороженных грузов. На стоянке транспортное средство необходимо ставить в тень. При погрузке: Не перекрывайте испаритель перевозимыми продуктами. Убедитесь, что обеспечена хорошая циркуляция воздуха (например, при погрузке паллет, обернутых пленкой, обеспечьте обратный поток воздуха под паллетами). При перевозке охлажденной продукции: Включите оттаивание вручную через 30 минут после погрузки. | При перевозке замороженной продукции: В случае высокого уровня относительной влажности включите оттаивание вручную через 30 минут после погрузки. Останавливайте агрегат при открывании дверей во избежание чрезмерного обмерзания испарителя. При перевозке мороженого: Используйте защитные завесы если планируется частое открывание дверей. Останавливайте агрегат при открывании дверей. Для небольших кузовов (< 22 м3) электрические системы предпочтительны по сравнению с агрегатами прямого привода. Для городской развозки: Используйте защитные завесы. Останавливайте агрегат при открывании дверей. Перед погрузкой произведите предварительное охлаждение кузова по крайней мере до температуры перевозимого груза. Для дальних перевозок: Проверьте правильность работы агрегата. В случае возникновения проблем как можно быстрее свяжитесь с ближайшим сервисным центром или обратитесь в нашу круглосуточную диспетчерскую службу. Всегда: Регулярное техническое обслуживание агрегата согласно рекомендациям, позволит избежать нежелательных проблем. |
| --- | --- |