# Руководство

| Характеристики агрегатов, указанные в данном руководстве, приводятся только для сведения и соответствуют нормативным требованиям ATP, действующим на момент выпуска руководства. | Подбор холодильного агрегата на определенный объем кузова основывается на следующих критериях: |
| --- | --- |
| Диаграмма указывает максимальные рекомендуемые объемы кузовов для каждого холодильного агрегата, на основе наружной температуры и требуемой температуры внутри кузова рефрижератора. Синий: рабочая температура -20°C, Зеленый: рабочая температура от 0 до +2°C | - коэффициенты безопасности: при 0°C: 4.5 вместо 1.75 (как по требованию ATP)при -20°C: 2.5 вместо 1.75 (как по требованию ATP) Эти коэффициенты позволяют обеспечить наиболее часто встречающиеся применения, а также компенсировать ухудшение изотермического коэффициента K кузова со временем. Если агрегат используется в режиме работы от сети, не забудьте сравнить тепловой баланс кузова с производительностью агрегата в стояночном режиме, указанной в документации. - открывания дверей: Коэффициенты безопасности допускают 20 открываний дверей, на 3 минуты каждый раз, на протяжении 8 часов. В случае более частого открывания дверей, мы рекомендуем увеличить холодопроизводительность на 5% на каждые 10 дополнительных открываний. Для транспортных средств, не соответствующих указанным выше стандартам, необходимо произвести индивидуальный расчет теплового баланса кузова |